## Slide 1: ¿Qué es GLP ?
2021
Gas licuado de petróleo.
Es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Lleva consigo procesos físicos y químicos por ejemplo el uso de metano. Los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar.
EL GLP es capaz de transportarse como un líquido y de evaporarse como un gas.

## Slide 2: COMPOSICION DE GLP
2021
PROPANO:
Es un gas incoloro e inodoro. Pertenece a los hidrocarburos alifáticos con enlaces simples de carbono, conocidos como alcanos
BUTANO
Es un hidrocarburo saturado, parafínico o alifático, inflamable, gaseoso que se licúa a presión atmosférica a -0,5 °C.

## Slide 3: TIPOS DE GLP
2021
Butano comercial
Se utiliza cuando se requiere baja volatilidad butano normal (60%), propano (9%), isobutano (30%) y etano (1%).

## Slide 4: TIPOS DE GLP
Mezclas Comerciales Propano Butano
Mezcla de Propano y butano que se utilizan cuando se requiere volatilidad intermedia.
Propano Comercial
Se utiliza cuando se requiere alta volatilidad es adecuado para algunas aplicaciones en motores de combustión interna de baja severidad.
Propano para aplicaciones especiales
Producto de alta calidad compuesto principalmente por propano que presenta características antidetonantes superiores como cuando se usan como combustible en motores de combustión interna.
2021

## Slide 5: MUESTREO DE GLP
2021
EL muestreo apropiado de los gases licuados es extremadamente importante si se quiere que los resultados del ensayo sean significativos, esta descrito en la NTC2516.

## Slide 6: REQUISISTOS PARA GLP
Los GLP deben cumplir con los requisitos detallados de la tabla
que se encuentra en la NTC 2303.
2021

## Slide 7: DEFINICIONES
Presión de vapor
Medida indirecta de las condiciones mas extremas de baja temperatura, bajo la cuales se puede esperar que tenga un vaporización inicial, se puede considerar como una medición semicuantitativa de la cantidad mas volátil presente en el producto.
2021

## Slide 8: DEFINICIONES
2021
Volatilidad
se expresa en términos de temperatura cuando el95% del producto se ha evaporado, es una medida de la cantidad de componentes combustibles menos volátiles presentes en el producto. Unidad a un presión de valor limite.

## Slide 9: DEFINICIONES
2021
Densidad Relativa
Por si sola tiene poco significado, adquiere valor únicamente cuando se relaciona con la presión de vapor y volatilidad debido a que la densidad relativa es importante para cumplir los requisitos de transporte y almacenamiento.

## Slide 10: TIPOS DE UNIDAS DE MEDIDA
2021

## Slide 11: TIPOS DE UNIDADES DE MEDIDA
2021
Medidores de alta precisión
Másico de efecto Coriolis
Principales ventajas
• Principio de medición universal para líquidos y
gases
• Medición multivariable: medición simultánea del
caudal másico, densidad, temperatura y viscosidad
• Precisión de medición alta
– típicamente ±0,1% lect.
– opcionalmente ±0,05% lect. (PremiumCal)
• Principio de medición independiente de
propiedades físicas del fluido y del perfil de caudal
• No requiere tramos rectos de entrada/salida

## Slide 12: ESTACION BASICA GLP
2021

## Slide 13
2021