## Slide 2
MARCO LEGAL
En Colombia los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de protección Personal en los lugares de trabajo, se encuentran contemplados en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Titulo III SALUD OCUPACIONAL, Artículos 122 a 124)
Artículo 122.- Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.
Artículo 123.- Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.
Artículo 124.- El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y la conservación de los equipos de protección personal.
Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, Artículos 176 a 201),
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

## Slide 3
Que son los Elementos de Protección Personal EPP:
Los elementos de protección personal son aquellos equipos u dispositivos destinados para ser utilizados por el trabajador, cumpliendo funciones tales como protegerlo de riesgos y aumentar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que cada trabajador dependiendo de sus funciones y área de trabajo, puede requerir distintos elementos de protección, así lo dice la resolución 2400 de 1979 y la ley 9 de 1979.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

## Slide 4
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Cabe resaltar que la empresa no debe limitarse a exigir el uso de los EPP a sus empleados “además de suministrarlos”, también será necesario que exija dichos elementos a todos los contratistas y demás terceros que se encuentren en las instalaciones de la empresa.
Luego de tener en cuenta lo anterior, también será necesario considerar que:
Los EPP los debe entregar personalmente el empleador a sus empleados y preferiblemente dejar constancia del acto.
Los EPP deben cumplir los requerimientos necesarios para que se ajusten a cada persona, por ejemplo, la talla.
Cada vez que un elemento de protección se desgaste o deteriore, el empleador deberá reponerlo.
Los elementos de protección personal deben cumplir las especificaciones técnicas básicas según el caso, no se deben suministrar EPP que sean de mala calidad.
El empleado será responsable del adecuado uso de los elementos que le brinde su empleador.
Durante toda la jornada laboral deberá usarlos sin excusa alguna.
¡Aspectos importantes en el manejo de los elementos de protección personal en el trabajo!

## Slide 5
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
BOTAS DE SEGURIDAD | Protección del pie contra impacto, teni tipo ingeniero para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impacto y compresión en la puntera; resistencia al choque eléctrico, suela con grabado, antideslizante , antiderrape y autolimpiante | Se debe utilizar en las áreas: Taller, CETE, pintura, almacén, en estaciones de servicio (EDS) por servicio técnico, mantenimiento y Cuando se encuentren en áreas con peligro de caída de objetos.
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
El calzado de uso profesional guarda relación con las condiciones de empleo y la calidad de su mantenimiento. El calzado debe ser objeto de un control regular. La vida útil es de minio 1 año máximo 18 meses. | Inspeccione siempre antes de usar con cuidado las botas de seguridad antes de iniciar labores, si observa algún daño como costuras rotas, rotura en las suelas, desgaste en el antideslizante, rotura en la parte delantera de la puntera debe reportar y solicitar cambio. | Debe mantenerse limpio y seco cuando se usa. Los productos de limpieza en el mercado para los artículos de cuero tienen una acción de impregnación hidrófuga por cuestiones de higiene, debe evitarse su re utilización por otra persona.
Botas con Puntera de Acero, Resistente choque eléctrico, hidrocarburo
Rf: 9007
ALMACENAMIENTO
No deberá almacenarse cerca de una fuente de calor para evitar un cambio brusco en el deterioro del cuero se debe guardar en lugar limpio y seco.

## Slide 6
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
Casco Cascos Bullard tipo I-E Rf:S21 | Este casco proporciona una protección limitada al reducir la fuerza de los objetos que caen y golpean la parte superior del caparazón. Si bien brindará protección limitada en otras partes de la carcasa, no fue diseñado para brindar protección contra impactos frontales, laterales o traseros. | Se debe utilizar en las áreas: En estaciones de servicio (EDS) por servicio técnico, mantenimiento al realizar trabajos y cuando se encuentren en áreas con peligro de caída de objetos o materiales.
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
Los efectos mecánicos: si el casco ha sufrido un golpe o si presenta defectos o grietas, debe sustituirse. * Los efectos químicos: la exposición a pinturas solventes u otros sustancias químicas descompone gradualmente el material con mucha rapidez. *La radiación ultravioleta descompone gradualmente el material de plástico; por lo tanto no deje el casco expuesto al sol ni tampoco a fuentes de calor. *Puede asegurarse una vida útil del casco de 3 años, si es utilizado habitualmente, mientras que si el uso es esporádico, la duración es de 5 años. | Inspeccione la carcasa o la suspensión de su casco con regularidad. Adquiera el hábito de comprobar si hay grietas, correas deshilachadas y cualquier signo de daño antes de ponerse el casco. Si nota algún signo de desgaste o daño, en la carcasa y / o la suspensión deben destruirse INMEDIATAMENTE y reemplazarse. Si el casco ha sido recibido un golpe fuerte, debe destruirse y reemplazarse de inmediato, incluso si no hay daños visibles. | Debe lavarse periódicamente con agua fría o tibia y jabón neutro, Para evitar acumulación de suciedad y la aparición de hongos y bacterias.
ALMACENAMIENTO
Cuando termine el trabajo, siempre debe guardar el casco en un lugar de modo horizontal en un lugar liso o colgado en un gancho , no exponer a temperaturas elevadas y humedad.

## Slide 7
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
Barbuquejo Reata fija : Fabricado con algodón y elástico para máxima duración, comodidad y ajustable posee 3 puntos de apoyo sobre el casquete ubicados así: 2 laterales y 1 en la parte posterior. | Sistema de ajuste mediante hebillas plásticas de enganche rápido y graduación por corredera. Tiene como función evitar que el casco se salga de la cabeza. Ejerce soporte en la nuca , disminuyendo al máximo la posibilidad que el casco se salga de su cabeza hacia adelante en caso de recibir un impacto con cualquier elemento en la parte posterior. | Se debe usar con el casco en estaciones de servicio (EDS) por servicio técnico, mantenimiento al realizar trabajos y cuando se encuentren en áreas con peligro de caída de objetos o materiales , espacios confinados y trabajo en alturas.
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
Se deberá cambiar cuando se presenta rotura en las cintas /correas o estén deshilachas, también por daño o fractura en las hebillas . Dependerá de su uso y cuidado y mantenimiento y esta es de 12 meses | Inspeccione siempre antes de usar la correas que no presenten deformación, rotura de hilos y quemaduras; las partes plásticas no estén rotas o deformadas. Si presenta algunas de las anteriores solicitar el reemplazo. | Debe lavarse periódicamente con agua fría o tibia y jabón neutro, Para evitar acumulación de suciedad y la aparición de hongos y bacterias.
ALMACENAMIENTO
Cuando termine el trabajo, siempre debe guardarlo juntamente con el casco en un lugar de modo horizontal en un lugar liso o colgado en un gancho , no exponer a temperaturas elevadas y humedad.

## Slide 8
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
GAFAS LENTE CLARO O OSCURO La protección ocular para proyección de partículas en pequeñas dimensiones que perforan la córnea y el cristalino, o salpicaduras de productos químicos que irritan o queman y el riesgo de contacto con productos agentes patógenos y biológicos. | Anteojo de lente en policarbonato, antidesempañante con montura en nylon y brazos ajustables. Lente Claro y lente oscuro cumple con ANSI Z-87. | Se debe utilizar en las áreas: Taller, CETE, pintura, almacén, en estaciones de servicio (EDS) por servicio técnico, mantenimiento, producción. Cuando se realicen tareas donde se generan material particulado, manipulación de productos químicos con posibilidad de salpicaduras, al pulir piezas, cortar manguera, pintar, limpieza de superficies o equipos con gran cantidad de suciedad .
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
La vida útil esta definida dependiendo del uso y su buen mantenimiento, estas se cambian cada vez que sea necesario. | Inspeccione siempre antes de usar que los lentes no presenten rayones, roturas, que la montura no presente deformaciones Si presenta algunas de las anteriores solicitar el reemplazo. | Se recomienda la limpieza después de cada uso. Moje las gafas y aplique jabón realizando masaje con la yema de los dedos hasta hacer buena espuma; Luego enjuague con abundante agua; sacudir y dejar secar al aire libre.No utilice sustancias como gasolina, fluidos desengrasantes clorados (tales como tricloroetileno), disolventes orgánicos, o agentes de limpieza abrasivos para limpiar cualquier parte del equipo.
ALMACENAMIENTO
Se deben almacenarse en la bolsa que se suministra (estuche para las gafas o bolsa ziploc).En un lugar seco y limpio alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperatura, vapores de gasolina o disolventes.

## Slide 9
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
PIEZA FACIAL MEDIA CARA Y CARA COMPLETA Protección respiratoria; Respiradores moldex reusable serie 7000 y Full face serie 9000 | Protección contacto con vapores orgánicos de combustible y vapores de pintura. Respirador media cara y Full Face elaborado en silicón premiun de alta calidad, pieza facial mediana, sin cartuchos, bandas de ajuste elástico ajustable y con broche a la nuca aprobación NIOSH. | Se debe utilizar en las áreas: Taller, CETE, pintura, en estaciones de servicio (EDS) por servicio técnico, mantenimiento, producción, durante la manipulación de sustancias químicas vapores orgánicos de combustible, gases y vapores por pintura, gases por soldadura
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
Dependerá de su uso y frecuencia cuidado y mantenimiento. Máximo de vida útil 2 años, mínimo año y medio Prueba: Verificar que este bien acoplado para garantizar que no haya ingreso de vapores y gases contaminados. Esta prueba se realiza con la pieza facial puesta; tape con las manos los filtros, tome aire esta debe comprimirse , luego tape con una mano el lugar de la válvula de exhalación esta se debe inflar, de esta manera se verifica que esta bien acoplada la pieza facial a la cara Nota: No esta permitido el uso de bello facial (barba y bigote). | Examine su respirador antes y después de cada uso que no tenga: 1. Las correas de la cabeza, que no estén torcidas, cortadas o han perdido elasticidad, 2. Las hebillas o la horquilla principal que no esté dañada o rota. 3. La pieza facial que esté agrietada, torcida, distorsionada, sucia o tenga agujeros; 4. las válvulas de la Inhalación/Exhalación que no estén torcidas, dañadas o no estén correctamente asentadas; 5. Los cartuchos que no estén agrietados, dañados, o saturados, que no estén bien instalados. | Lavar con detergente neutro y agua usando un cepillo suave las partes donde se acumule el mugre, enjuagar con bastante agua y secar a aire No use pañitos que sueltes partículas de tela. Lave las válvula de exhalación con un jabón suave enjuagar con bastante agua y secar a aire No dañe o deforme las válvulas durante la limpieza. Todas las piezas deben estar completamente secas antes de ser armadas. Armar la mascarilla, revise los sellos y empaques por si están flojos o hay algún tipo de fuga.
ALMACENAMIENTO
Almacene la pieza facial en una bolsa sellada (ziplo)y en un lugar fresco alejado de la humedad luz solar y la contaminación por agentes químicos.

## Slide 10
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
CARTUCHOS / FILTROS Cartuchos Multi/Gas Vapores Organicos Ref. 7600 y Prefiltros Ref: 8910 N95 | Cartucho para ensamblar a respirador a respirador serie 700, 800 y 9000. Aprobación; Los prefiltros 8910 N95, tienen una eficiencia del 95% contra aerosoles de partículas los dos aprobados por el NIOSH | Se debe utilizar en las áreas: Taller, CETE, pintura, en estaciones de servicio (EDS) por servicio técnico, mantenimiento, producción, durante la manipulación de sustancias químicas vapores orgánicos de combustible, gases y vapores por pintura, gases por soldadura
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
La vida útil se ha definido por la exposición al riesgo, los cartuchos siempre que no se estén usando se deben retirar de la pieza y mantener en una bolsa. | Examine antes y después de cada uso: Los cartuchos deben estar en buena condición y estar bien acoplados en la pieza facial o full face adicionalmente validar que no se sienta el olor al contaminante expuesto. Seleccionar el cartucho adecuado, para los vapores o solventes a los que se expone, (multigases y vapores). | Los cartuchos y pre filtros no se debe limpiar o lavar.
ALMACENAMIENTO
Después de cada uso debe desacoplarlos de la Full Face o pieza facial guardar en una bolsa ziploc, separada de la Full Face o pieza facial media cara, para evitar que continúe recibiendo contaminación del ambiente y los pre filtros también se almacena juntamente con los cartuchos inmediatamente después de su uso.

## Slide 11
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
GUANTES ANTICORTE Riesgos mecánicos se aplica a todos las agresiones físicas y mecánicas por abrasión, corte por trozado, perforación y desgarre. | Para protección de manos contra riesgos mecánicos estos tienen propiedades antideslizantes, protege contra riesgos de abrasión y cortes. Este guante no se recomienda para usos como por ejemplo: Manejo de máquinas en movimiento en las que exista riesgo de atrapamiento, debido a la alta resistencia al desgarro. | Se debe utilizar en las áreas: Taller, CETE, pintura, almacén, en estaciones de servicio (EDS) por servicio técnico, mantenimiento
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
La sustitución periódica o de inmediato de los guantes es cuando se presentan defectos, grietas o desgarros a fin de garantizar que se cambien cuando antes. La vida útil es de 6 meses | Inspeccione con cuidado los guantes antes de usarlos, observe si están rotos, gastados o dañados Si nota cualquier tipo de daño, reporte y cambie los guantes. | Lavar con agua y detergente neutro. Deberán en todo momento mantenerse limpios y secos en la zona interior Voltear por el lado revés con el fin de airear el guante evitando que se generen hongos y bacterias
ALMACENAMIENTO
Almacene los guantes volteados por el lado revés y guardar en el empaque o bolsa adecuado cuando termine su trabajo del día.

## Slide 12
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
GUANTES DE NITRILO Protección de contacto con sustancias químicas | Guante flexible y robusto que ofrece una gran destreza y una buena resistencia a la rotura. Protege la mano de aceites, hidrocarburos, grasas y abrasiones, con un agarre óptimo, impermeable para trabajar en ambientes húmedos con mayor resistencia a la abrasión | Se debe utilizar en las áreas: Taller, CETE, pintura, en estaciones de servicio (EDS) por servicio técnico, mantenimiento, durante la manipulación de sustancias químicas.
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
Su vida útil hasta 6 meses, depende del tipo de exposición y frecuencia a sustancias químicas se debe revisar continuamente antes y después de usar si se observa anomalías reportar y cambiar de inmediato. | Inspeccione con cuidado los guantes antes de usarlos, para esto debe insuflar o llenar de aire cada guante y verificar que no tenga perforaciones observe si están rotos, gastados o dañados reporte y cambie los guantes. | Lavar con agua y detergente neutro. Deberán en todo momento mantenerse limpios y secos en la zona interior Voltear por el lado revés con el fin de airear el guante evitando que se generen hongos y bacterias
ALMACENAMIENTO
Almacene los guantes volteados por el lado revés y guardar en el empaque o bolsa adecuado cuando termine su trabajo del día.

## Slide 13
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
RESPIRADOR MATERIAL PARTICUL ADO Son libres de mantenimiento sirve para protección del material partículado de aerosoles, aceitosos y no aceitosos | Estos no suministran oxígeno | Se debe utilizar en las áreas: Taller, CETE, pintura, en estaciones de servicio (EDS) por servicio técnico, mantenimiento, durante la realización de actividades que generen material particulado aceitosa y no aceitosa .
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
No altere, modifique, o maltrate este respirador, se cambia cuando este saturado ósea cuando ya presente dificultad para respirar depende del tipo de uso que le de el trabajador. | Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente el respirador, incluyendo el medio filtrante y área de fijación de la banda, en caso de fisuras o daños, las perforaciones por grapas o en el área de pegado de la banda no afectan el desempeño del respirador. | Es libre de mantenimiento y se debe cambiar cada vez que sea necesario.
ALMACENAMIENTO
Almacene el respirador no utilizados en caja / bolsa en un área limpia, seca y no contaminada.

## Slide 14
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCIÓN Tapones o protectores : elementos que protegen el conducto auditivo con efectos de bloquear la entrada del ruido. | Atenúa el nivel de ruido al que esta expuesto los trabajadores, son fabricados con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 60 dB por jornada de trabajo | Se debe utilizar en las áreas: Taller, CETE, pintura, en estaciones de servicio (EDS) por servicio técnico, mantenimiento en ambientes ruidosos-
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
Reemplazarse cuando se dañe o sea necesario. Su vida útil según buen cuidado y uso debe ser cada año. Cuando el protector tenga signos de deterioro, o este demasiado sucio o contaminado por sustancias químicas , cámbielo por un par nuevo. | Coloque el tapón o protector en el oído derecho, tire de la oreja derecha con la mano izquierda hacia el exterior y hacia arriba e introduzca el tapón hasta que sienta que la oreja se está sellando. Ajuste el tapón según al intensidad del ruido. así se realiza con la oreja izquierda, El tapón no se enrolla ni se toca durante la colocación. Los trabajadores deben usar los protectores auditivos durante todo el tiempo en el que existan niveles de exposición perjudiciales. | Lave los protectores con agua jabón neutro, enjuáguelos con abundante agua y séquelos al aire
ALMACENAMIENTO
Guarde los protectores en la bolsa, en lugar seco y libre de contaminantes

## Slide 15
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
OVEROL Ropa de protección la que sustituye o cubre a la ropa personal, y que está diseñada, para proporcionar protección contra uno o más peligros. | Overoles tipo gabardina color gris mas reflectivo verde, Material en dril, manga larga. | Se debe utilizar en las áreas: Taller, CETE, pintura, en estaciones de servicio (EDS) por servicio técnico, mantenimiento
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
La duración de la vida útil de la ropa es una función de su estado general después del uso. | No usar fuera de su campo de aplicación. Antes de ponerse esta ropa, comprobar que no está sucia ni usada, ya que eso conllevaría una disminución de su eficacia. Revisar las costuras, los cierres, la integridad de la tela. | Un correcto cuidado de la ropa de trabajo es muy importante para garantizar su máxima durabilidad. el propio trabajador el que se encarga de la limpieza del uniforme. Si queremos que la ropa de trabajo nos dure lo máximo posible, ha de ser cuidada, tanto en el lavado como en el planchado
ALMACENAMIENTO
Almacenar estos productos en lugar fresco, seco, protegido de la luz y del frío.

## Slide 16
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | AREAS DE USO
Overol tybeck desechable | son de uso limitado y están diseñados para brindar protección contra penetración de líquidos no peligrosos y partículas. | Emplear cuando se trabaja en la cabina de pintura previne que los overoles se impregnen de pintura. Emplear cunado se trabaja con pintura dentro de bombas sumergibles en estación de servicio.
VIDA UTIL | INSPECCIÓN | LIMPIEZA
Este producto no se debe reutilizar ni lavar. Se debe reemplazar el traje de protección inmediatamente si resulta roto, descosido, desgastado o perforado. El traje no se debe utilizar para la manipulación de químicos peligrosos. | Se debe inspeccionar las costuras, hilos cierres que estén en buen estado, que no este contaminado | No requiere limpieza ya que después del uso se debe desechar-
ALMACENAMIENTO
Se debe conservar alejado de fuentes de calor, chispas y llamas, ya que la tela fundida puede causar quemaduras graves. Se debe almacenar en lugar seco y fresco

## Slide 17
Cuidado y uso de EPP
Todo EPP requiere un uso y mantenimiento adecuado.
Los EPP han sido diseñados para uso particular, no para todos los propósitos.
Antes de usar los EPP, inspeccionarlos para asegurar que estén en perfectas condiciones.
EL uso de EPP defectuoso puede causar serias lesiones.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

## Slide 18
PORQUE ALGUIEN TE ESPERA EN CASA, ACTUA CON SEGURIDAD
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL