## Slide 1: Generalidades de la medición dinamica
Contenido
Definición
Estructura y requisitos
Norma aplicable

## Slide 2
Medición Dinámica
La medición dinámica hace referencia a la medición del flujo de fluidos de hidrocarburos líquidos. Una inadecuada medición dinámica afecta la equidad de la transacción para alguna de las partes interesadas, sea el comprador, el vendedor o el recaudador de impuestos.

## Slide 3: Ventajas de la medición dinámica
• Permite calcular, indicar y visualizar la tasa de flujo (volumétrica o másica)
y el volumen en tiempo real, en las condiciones que se desee.
• Permite realizar el control de mezclas de productos en línea, o la división
precisa de una corriente en múltiples líneas, en tiempo real.
• Permite obtener en tiempo real los valores puntuales y promedios
ponderados por volumen de las variables de proceso, tales como flujo,
volumen, densidad, temperatura y presión.

## Slide 4: Ventajas de la medición dinámica
• Disminuye la incertidumbre de medición en la transferencia de custodia.
• Incrementa la disponibilidad operativa de los tanques de almacenamiento.
• Genera ahorro de mano de obra.
• La medición puede ser constantemente asegurada, mediante el uso de probadores o medidores maestros.

## Slide 5: Estructura general de sistema de medición de líquidos

## Slide 6: Estructura general de sistema de medición de líquidos

## Slide 7: Requisitos de los sistemas de medición dinámica
Chart: 4 trimestre 2021
•Funcionar adecuadamente dentro del rango de operación establecido (intervalo entre Qmax y Qmin, presión máxima de operación, variaciones de
temperatura y fluido a medir, etc.).
• La instalación debe garantizar el máximo de vida útil.
• Se debe garantizar que el fluido se mantenga en una sola fase: liquido.
• Proporcionar la forma de probar el medidor instalado y reproducir las condiciones normales de operación.
• Garantizar el acondicionamiento de flujo apropiado para la medición.
• Cumplir con la regulación aplicable.
• Realizar mantenimiento preventivo periódico con el fin de verificar su
exactitud.
• Tener la instrumentación necesaria para la determinación dinámica de la
temperatura, presión y densidad del fluido que se mide.
• Poseer una conexión para toma de muestras manuales, la cual debe estar localizada en un punto donde se garantice que el fluido sea homogéneo y
representativo.
• Tener (según el tipo de aplicación) un toma-muestras automático en línea.

## Slide 8: Norma aplicable para la medición dinámica
Chart: 4 trimestre 2021

## Slide 9: Norma aplicable para la medición dinámica
Chart: 4 trimestre 2021

## Slide 10: Norma aplicable para la medición dinámica
Chart: 4 trimestre 2021

## Slide 11: Norma aplicable para la medición dinámica
Chart: 4 trimestre 2021

## Slide 12: Norma aplicable para la medición dinámica
Chart: 4 trimestre 2021

## Slide 13: Norma aplicable para la medición dinámica
Chart: 4 trimestre 2021

## Slide 14: Norma aplicable para la medición dinámica
Chart: 4 trimestre 2021
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML)
OIML R117-1 Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 1: Metrological and technical requirements considera los siguientes elementos como indispensables en la
constitución de un sistema de medición:
• Elemento primario (sensor de flujo).
• Elemento secundario (transmisor).
• Punto de transferencia.
• Circuito hidráulico (incluye prueba del medidor en sitio).
• Dispositivo de eliminación de gases.
• Filtro.
• Elemento de impulsión (bomba o sistema elevado).
• Dispositivos de regulación de flujo.
• Elementos auxiliares.

## Slide 15: Norma aplicable para la medición dinámica
Chart: 4 trimestre 2021
OIML R117-1 clasifica los medidores en cuatro clases de exactitud (0,3, 0,5, 1,0 y 1,5), dependiendo de la finalidad de uso del medidor, y a cada uno le asigna distintos errores máximos permitidos: