## Slide 1
2020 El Año del Hacer
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA)
Modulo 1.
Tema 1 :Legislación aplicable a Riesgo Químico
Tema 2: Naturaleza y Calsificación de Sustancias Químicas
Tema 3: Vias de Ingreso

## Slide 2
Objetivos
Identificar y brindar herramientas para gestionar los factores de riesgo presentes en el manejo de sustancias químicas para implementar acciones responsables encaminadas a la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
Potencializar habilidades del cuidado para generar hábitos que promuevan la preservación y conservación de la vida.
Definición de los criterios de clasificación de Peligros
Procesos de Clasificación Sustancias y Mezclas
Formas de comunicación: Etiquetas
Y Hojas de Seguridad
Revisión 6ta de 2015
El libro Morado

## Slide 3
Convenios internacionales para la protección contra la contaminación de aguas marinas por hidrocarburos
Ley 12/1981
Ley 45/1985
Ley 888/2004
Linea de Tiempo
Decreto 1443 de 2014. del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Decreto 4741 de 2005.
prevención y el manejo de los
desechos o residuos
peligrosos.
RESOLUCIÓN 0001 DEL 08 DE ENERO DE 2015; CONTROL DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
1980
1990
Ley 55/1993.
Seguridad Productos químicos en el trabajo
Decreto. 1609/2002.
Transporte terrestre de mercancías peligrosas en Colombia
2000
2010
2015
Decreto 919/1989. Plan Nacional de Atención y desastres
Decreto 321 de 1999 Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos y otras sustancias

## Slide 4
El SGA se basa en el mandato de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992:
Parágrafo 27:
“Para el año 2000 debería disponerse, dentro de lo posible, de un sistema
de clasificación y etiquetado armonizado mundialmente, que contenga ficha de datos sobre la seguridad de distintos productos químicos y símbolos de fácil comprensión”
¿Para qué se implementó el SGA?
Proteger a los trabajadores y lograr que estén más conscientes de los peligros
Suministrar información consistente respecto al manejo de los productos peligrosos
Hacer posible una mejor información química
Reducir los costos de los gobiernos y las empresas al no tener que cumplir con múltiples sistemas
Facilitar y aumentar el comercio internacional
Crear ambientes de trabajo más seguros
Reducir la necesidad de hacer pruebas químicas en animales
Mejorar la comunicación entre países mediante un sistema mundialmente reconocido
Proveer un marco de referencia a los países que no cuenten con sistemas de seguridad química

## Slide 5
CLASIFICACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS
Propiedades
Volátiles
Densas
Solubles
Naturaleza y Estructura
Orgánicos
Inorgánicos
Composición
Elementales y compuestos
Puros o mezclas
Estado físico
Sólido
Líquido
Gaseoso
Por su peligrosidad
Peligrosas
No peligrosas
Solubles
Estables
2. Naturaleza y Calsificación de Sustancias Químicas

## Slide 6
CLASIFICACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS
Estado físico
Sólidos
Humos: Humos metálicos
Polvos: Polvo de algodón- sílice
Líquidos: Agua, aceite
Gases: Hidrógeno,
Oxígeno, Cloro

## Slide 7
CLASIFICACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS SEGÚN SU COMPOSICIÓN
Mezclas: limpiador multiusos (mezcla de alcoholes o amoniaco en agua)
Puros: 100% agua, 100% ácido sulfúrico
Compuestos: dióxido de carbono (Carbono con Oxígeno), el Nitrato de plata (Plata, Nitrógeno y Oxígeno)
Elementales: el hierro, el magnesio

## Slide 8
CLASIFICACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS
Naturaleza y Estructura
Orgánicos: la urea, el azúcar, el Plástico
Inorgánicos: los ácidos minerales, los álcalis

## Slide 9
CLASIFICACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS
Propiedades
Volátiles: la gasolina, el éter, el alcohol
Densas: Hierro
Solubles: el azúcar es soluble en el agua
Estables: el oro, el platino

## Slide 10
CLASIFICACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS
Por su peligrosidad
Peligrosas: Dinamita, insecticida
No peligrosas: Bicarbonato de sodio, el agua

## Slide 11
El SGA es un sistema lógico que permite:
ARMONIZAR
IDENTIFICAR PELIGROS Y CUANTIFICAR SU GRAVEDAD
CLASIFICAR EN FUNCIÓN DEL PELIGRO Y NO DEL RIESGO
CLASIFICACIÓN
ETIQUETADO
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
CLASES DE PELIGRO
CATEGORÍAS DE
PELIGRO
PELIGRO *
EXPOSICIÓN = RIESGO

## Slide 12
3. Vias de Ingreso de la Sustancia al Organismo
Vía Respiratoria (Inhalación)
Es la principal vía de ingreso al organismo en las actividades industriales y en el medio ambiente. Por esta víalos contaminantes entran en forma de material particulado, vapores, neblinas y gases. Ejemplos:
Polvo con alto contenido de sílice, polvo de madera, humos de combustión, humos de plomo, vapores de benceno, neblinas de pintura, amoniaco gaseoso, entre otros.
Dependiendo de sus propiedades físicas y químicas estas sustancias podrán
causar irritación en el sistema respiratorio, asfixia, fibrosis pulmonar o pasar a través de los alvéolos pulmonares al torrente sanguíneo y causar lesiones en otros órganos, sistemas, producir intoxicaciones y hasta la muerte.
• Vía Digestiva (Ingestión - vía oral)
En el ambiente laboral la ingestión generalmente es la vía menos importante. En algunos casos, sin embargo, puede ocurrir la ingestión por ausencia de medidas de higiene de las personas al comer o fumar en los lugares de trabajo. Ejemplo:
ingestión de polvo de óxidos de plomo en la fabricación de baterías entre otros.
En los casos de intentos suicidas la vía oral es la más importante

## Slide 13
Vía Dérmica (Absorción por la piel)
Las sustancias químicas, dependiendo de sus características físicas y químicas,pueden absorberse a través de la piel e ingresar al organismo, produciendo efectos tanto locales como sistémicos (en sitios alejados
del lugar en el cual se tiene el contacto). Estos efectos pueden abarcar desde irritación local hasta sensibilización de la persona a determinada
sustancia y la muerte.
Ejemplo: manipulación de
solventes o ácidos sin protección, manipulación de soda cáustica.
La absorción de sustancias químicas a través de la piel puede producirse tanto en piel intacta como lesionada. Cuando la piel se encuentra lesionada la
absorción de la sustancia se facilita y el riesgo de daño al organismo es mayor.
Vía parenteral (Heridas en la piel)
A través de esta vía el agente químico entra en contacto directamente con el torrente sanguíneo. La penetración se produce a través de una lesión traumática. Los casos más frecuentes suelen ser a través de heridas abiertas, por inyección o por punción.

## Slide 14
RIESGO = Peligro + Exposición
El peligro de una sustancia química significa que posee una capacidad intrínseca de provocar un efecto adverso para los seres humanos o el medio ambiente. El riesgo es la probabilidad de que se produzca dicho efecto
Mis experiencias previas
¿Cuándo fue la última vez que manipulé una sustancia química?
¿Qué sustancias químicas manejo en mi área de trabajo?
¿Cuándo estoy expuesto a peligros asociados a riesgo químico y porque?
¿Cómo actúo frente a estos peligros cuando manipulo sustancias químicas y por qué?
¿En qué me afectan a mí estos peligros y por qué?
¿Qué emociones me genera estos peligros y por qué?
Momento 1: Cuidado de uno mismo