## Slide 1
Partes y su Función SKY

## Slide 2: Modulo SKY
Ítem | Descripción
1 | Alimentador 12 VDC
2 | Conector debug
3 | Lazo de corriente sistema externo
4 | Lazo de corriente dispensador
5 | Botón impresión posición # 1
6 | Ibutton posición # 1
7 | Ibutton posición # 2
8 | Puerto serial auxiliar
9 | Botón impresión posición # 2
10 | Conexión modulo wifi
11 | Reset del modulo wifi
12 | Selector de modo de trabajo
13 | Impresora posición # 2 o veeder-Root
14 | Impresora posición # 1
15 | Reset de la tarjeta sky
16 | Botón impresión posición # 3
17 | Botón impresión posición # 4
18 | Modulo wifi
15
2
1
3
17
16
13
12
11
10
18
8
7
6
14
5
9
4

## Slide 3: Modulo Wifi
Conexión Configuración Tarjeta SKY
Conexión Al Router SKY/Tablet Operación
CONEXIÓN ANTENA

## Slide 4
Antena WIFI
Propagación de señal

## Slide 5: Fuente de Poder
Fuente de Poder
Suministro de 12 VDC A Tarjeta SKY
Suministro de 5 VDC a las Impresoras (solo impresoras tipo panel en SKY printer)

## Slide 6
Lector iButton + Conector + Base
Lector iButton
Base Lector
Conector Lector

## Slide 7
Impresoras
Sky Printer
Impresora Panel
Sky Full-
Impresora Wi-Fi

## Slide 8: Terminal POS
Sistema Operativo Superior a Android 5.0 +
Impresión Wifi
Lector Códigos QR y Barras
Reconocimiento de rfid

## Slide 9: SKY (Printer) Tableta
Sistema Operativo Superior a Android 5.0 +
Operación SKY Printer

## Slide 10: BeagleBone – Mosquitto - Broker
Interlocutor tarjeta sky y pos
sistema operativo Linux
Protocolo IOT (Internet of Things)

## Slide 11: Router
se encarga de establecer la ruta que destinará a cada paquete de datos dentro de una red informática
Asignación de Direcciones IP a Dispositivos:
POS
Tarjetas SKY
Beagle
Canal de Salida a la WEB

## Slide 12: Access Point
Transmisor central y receptor de las señales de radio en una red Wireless
Es el intermediario entre el ordenador y la red local

## Slide 13: Esquema SKY Full
Wifi
Access point y la tarjeta Beagle va configurado por el router y todo va conectado vía ethernet
Conexión inalámbrica por vía Wifi

## Slide 14: Esquema SKY Printer
APP Predeterminada
La conexión se realiza de manera inalámbrica por vía Wifi
sistema básico de impresión de recibo

## Slide 15
Gracias