## Slide 1
Configuración SKY

## Slide 2
Configuración SKY
Configuración Access Point
Configuración Tarjeta SKY
Configuración Router Balanceador
Configuración Beagle
Configuración Impresora Wifi

## Slide 3
Configuración tarjeta SKY

## Slide 4
Configuración Tarjeta SKY
J11 IN: Sky Printer
J11 OUT: Sky Full
J8 y J9 Siempre IN para activar modulo WIFI

## Slide 5
Configuración Tarjeta SKY
Nombre de Red Generada por tarjeta Sky:
SkyConfig5/1
5 = Id de EDS
1 = Numero del Dispensador en la EDS
Password Wifi: GS040464

## Slide 6: Configuración Tarjeta SKY
Se conecta a la Red wifi que genera la tarjeta sky
Dirijase al espulgador de internet del dispositivos que este usando sea tablet, celular o portátil y digite la siguiente dirección ip 192.168.4.1 esta dirección ip ya viene quemada en el micro de la tarjeta

## Slide 7: Configuración Tarjeta SKY
Numero único que identifica la tarjeta
Nos indica si esta conectada al router sky de la estación de servicio
Conectado al servidor de sky base de datos SKY
Menú de ingreso a la configuración de los parámetros de la tarjeta
El usuario y contraseña es Admin
Opciones solo validas para SKY Printer

## Slide 8
Configuración Tarjeta SKY
Parámetros Generales de operación de la tarjeta SKY, Modo de trabajo tipo de impresoras configuración de red etc.
Logo a imprimir Solo para Sky Printer
Establecer los precios por galón en los productos
Ingresar a configuración equipos encoré 500 Versión 18,00 o superior
Fecha solo Sky Printer. En Sky FULL estos datos los pone el POS
Actualizar la versión del Micro

## Slide 9: Configuración Tarjeta SKY
192.168.11.2
192.168.11.2
Configuración de red a la cual se va conectar la tarjeta sky
Configuración de las impresoras que van conectada a la tarjeta sky
Configuración de modo de trabajo de la tarjeta sky

## Slide 10
Configuración Red Wifi
Nombre de red: Skynet + ID EDS
Password de red: sky961280_*19000320
Host: IP del Mosquitto
Port: 1883
Host2 y Port2 iguales que Host 1 y port1
Password MQTT: 961280
ID Estacion: El mismo para todas las tarjetas en la eds
ID Surtidor: Numeración En EDS
Skyconfig
25
/
2
Sky961280_*633
192.168.11.2
192.168.11.2
Numero de pedido del hardware que es dado por el comercial

## Slide 11: Configuración Impresoras – Solo Sky Printer
Indica Tipo de impresora:
0=panel
1=Kiosko
2= Matriz de punto
Indica cantidad de copias que me va a imprimir por venta
Puerto de impresora de la impresora
Imprimir logo:
0=no imprime logo
1=imprime logo

## Slide 12
Emulación:
1reporta todos los estado que reporta el dispensador
0 reporta estado de espera
PPUx10
0=no multiplica por diez
1=si multiplica por 10
Se usa cuando el sistema sky no es primario, solo escucha las ventas que pasa por el lazo corriente y las reporta en la base de datos SKY
1 recibe ordenes desde el pos o tableta,
2 recibe ordenes desde el pos, vende cuando levanto la manguera
3 recibe ordenes desde el pos, no vende cuando levanto la manguera
4 cuando designamos la tarjeta para que este conectado al veederoot y reporte el inventario a la base de datos de sky
Para sky full se configura
con la opción 1
Modo de autorización
0=L C
1=Web
2=Web + manija
3=Web + manija
4=Veedor Root
Configuración Modo de Trabajo

## Slide 13
Configuración Router
Balanceador

## Slide 14
Router TP-Link TL-R470T
Entrada Adaptador de corriente
Reset
Puertos de salida de Router

## Slide 15
Configuración Router
debemos conectar el router mediante un cable utpcategoria 5 uno a uno al puerto LAN
Configuracion del cable utpcategoria 5 uno a uno

## Slide 16
Configuración Router – Ip Dinámica Adaptador de Red PC

## Slide 17
Configuración Router
ipconfig

## Slide 18: Configuración Router
Ip por defecto es: http://192.168.0.1/webpages/account.html
Username : Admin
Password: 830.071.049
Confirm the Password: 830.071.049

## Slide 19
1. Damos click en Networt
2. Seleccionamos 1
3. Seleccionamos WAN 1 y por ultimo SAVE
Configuración Router

## Slide 20: Configuración Router
Digitamos la nueva IP 192.168.11.1 y damos click en save

## Slide 21: Configuración Router
Seleccionamos DHCP Server
Digitamos 192.168.11.10
Digitamos 192.168.11.30
El tiempo será 5

## Slide 22: Configuración Router
Seleccionamos Address Reservation, +Add.
Para configurar el Beagle digitamos la ip 192.168.11.2
Click en OK

## Slide 23: Así nos muestra la IP resevada, este procedimiento lo debemos hacer para tarjetas sky, Beagle, pos, impresoras
Configuración Router

## Slide 24: Documentos relacionados
Material de apoyo que puedes encontrar publicados en el Moodle
Guia de programacion Acces Point y Router Sky

## Slide 25
Configuración Access Point

## Slide 26: Access Point AC1350-EAP225

## Slide 27: Conexión del Access Point

## Slide 28
Usuario: Admin
Contraseña: Admin
Configuración Access Point

## Slide 29
Usuario: Admin
Contraseña: 830.071.049
Configuración Access Point

## Slide 30
Nombre de la red local ejemplo: Skynet_83
Contraseña: sky961280_*19000320
Configuración Access Point

## Slide 31
seleccionamos I have to the Wireless networt
Configuración Access Point

## Slide 32
Seleccionamos Wireless a continuación
Channel Width 20 MHz.
Configuración Access Point

## Slide 33
Digitaremos en nuestro navegador la ip de nuestro router 192.168.11.1 y daremos click en Firewall
Configuración Access Point

## Slide 34
Seleccionamos Attack Defense
Configuración Access Point

## Slide 35
deseleccionar los iconos de Block Large Ping, Block Ping From WAN:
Configuración Access Point

## Slide 36
Seleccionamos System Tools Se despliega un menú y seleccionamos Managament
Configuración Access Point

## Slide 37
seleccionamos Backup & Restaure
Damos click en Backup el dispositivo nos realizar una copia de respaldo que quedara alojada en la carpeta descargas de nuestro pc
Configuración Access Point

## Slide 38: Documentos relacionados
Material de apoyo que puedes encontrar publicados en el Moodle
Guia de programacion Acces Point y Router Sky

## Slide 39
Configuración Beagle

## Slide 40: Beagle

## Slide 41: Configuración y programación Beagle
La información relacionada con la configuración y programación la puede encontrar en los documentos que están publicados en el Moodle
CONFIGURACIÓN DEL BEAGLEBONE PARA SKY
Soporte Remoto BeagleBone dataplicity
Link y Comando Copia Imagen
Actualizacion Beagle-dataplicity
Configuración Beagle

## Slide 42: Acceso Remoto Para Obtener la IP Publica de Beagle Sky
Ingrese a dataplicity https://www.dataplicity.com/profile/signin/
El usuario y la contraseña la proporciona el jefe de puesta en marcha
De click en la estación

## Slide 43
Abre una ventana como lo muestra la imagen
Sobre la consola digite su debía y presione enter,
Digite la clave y presione enter
En la pantalla aparece el comando debian@beaglebone:/$
Digite sudo apt install curl presione enter
En la pantalla aparece el comando [sudo] password for debian:
Configuración Beagle

## Slide 44
Digite la clave y presione enter, en la pantalla aparece el comando
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information...
Done
The following additional packages will be installed:
libcurl3
The following packages will be upgraded:
curl libcurl3
2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 148 not
upgraded. Need to get 488 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be
used. Do you want to continue? [Y/n]
Configuración Beagle

## Slide 45
Digite Y y la tecla enter , finalizara la instalación
Digite el comando curl ifconfig.me y presione enter
En la pantalla aparece el comando
190.147.165.233 debian@beaglebone :/$
Donde 190.147.165.233 es la IP publica
Configuración Beagle

## Slide 46
Impresora wifi

## Slide 47: WIFI MODELO EPOS 80300

## Slide 48: Configuración y programación de la impresora wifi
La información relacionada con la configuración y programación la puede encontrar en los documentos que están publicados en el Moodle
Guía de configuración impresora Wifi sky

## Slide 49
Gracias