## Slide 2
Prevención del riesgo químico enfocado al Sistema Globalmente Armonizado

## Slide 3
Objetivo de la capacitación
Divulgar los aspectos más representativos relacionados con la prevención de riesgos y el Sistema Globalmente Armonizado SGA para la identificación y etiquetado de productos químicos.

## Slide 4
Contenido
Marco legal relacionado con productos químicos.
Etiquetado del Sistema Globalmente Armonizado.
Compatibilidad en el almacenamiento.
Fichas de Datos de Seguridad FDS.
Entre cada tema realizaré un seguimiento al aprendizaje adquirido

## Slide 5
Marco legal relacionado con productos químicos.
Inicialmente vamos a recordar las responsabilidades y obligaciones más representativas que se encuentran en la legislación Colombiana.

## Slide 6
Resolución 2400 de 1979
El empleador debe suministrar los Elementos de Protección Personal a los trabajadores y ellos deben utilizarlos permanentemente.

## Slide 7
El empleador debe garantizar buenas condiciones laborales para el desarrollo de las actividades que involucren productos químicos.
Resolución 2400 de 1979

## Slide 8
Las sustancias químicas que puedan reaccionar juntas y expeler emanaciones peligrosas o causar incendios o explosiones, serán almacenadas separadamente unas de otras.
Resolución 2400 de 1979

## Slide 9
Ley 55 de 1993
Los empleadores deberán mantener un registro o inventario de los productos químicos peligrosos utilizados en el lugar de trabajo, con referencias a las fichas de datos de seguridad apropiadas.

## Slide 10
Ley 55 de 1993
La denominación química o común utilizada para identificar el producto químico en la ficha de datos de seguridad deberá ser la misma que la que aparece en la etiqueta.

## Slide 11
Todos los envases de productos químicos deben contar con una etiqueta para su identificación.
Ley 55 de 1993

## Slide 12
Decreto 1079 de 2015
Reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

## Slide 13
Decreto 1076 de 2015
Los residuos de los productos químicos deben ir a una bolsa o caneca destinada exclusivamente para tal fin, porque son considerados residuos peligrosos y deben tener un tratamiento especial.

## Slide 14
Decreto 1496 de 2018
La forma correcta para etiquetar los productos químicos en la actualidad es a través del Sistema Globalmente Armonizado.

## Slide 15
Decreto 1496 de 2018
Está prohibido envasar productos químicos en recipientes de alimentos.
Así como envasar alimentos en recipientes que contuvieron productos químicos.

## Slide 16
Resolución 773 de 2021
Todos los productos químicos deben estar etiquetados:
En el trasvase.
Elaboración de mezclas o diluciones.
Cuando la etiqueta original no cuente con el SGA.
Cuando ésta se encuentre deteriorada.
Sus FDS pueden estar en medio físico o digital

## Slide 17
Seguimiento al aprendizaje adquirido
Les voy a presentar seis imágenes, teniendo en cuenta lo aprendido sobre legislación, seleccionen una situación y coméntenla por favor.
Ánimo, los invito a participar activamente.
Estaré atento a sus valiosos aportes.

## Slide 18
RESIDUOS
PELIGROSOS
1
2
3
6
5
4
SGA
Thiner
pegante
Ficha de Seguridad

## Slide 19
2. Etiquetado del SGA.
Peligros físicos
Peligros a la salud
Peligros ambientales

## Slide 20
Con este rombo se identifican las sustancias que tienen la capacidad de detonar.
Por ejemplo explosivos como la pólvora, o el TNT.
Bomba explotando
Peligros físicos

## Slide 21
Sustancias que tienen la capacidad de arder en presencia de vapores y una chispa como sólidos, líquidos y gases inflamables como el fósforo, la gasolina, el propano, entre otros.
Llama
Peligros físicos

## Slide 22
Llama sobre circulo
Peligros físicos
Sustancias oxidantes o comburentes que desprenden oxígeno favoreciendo la combustión de otras sustancias. Ej: Ácido Nítrico, Oxígeno.

## Slide 23
Gases a presión. Propano, Acetileno
Gases criogénicos. Nitrógeno
Aerosoles. Pinturas, Insecticidas
Botella de gas
Peligros físicos

## Slide 24
Corrosión
Una sustancia es corrosiva para los metales cuando, por su acción química, puede dañarlos.
Y corrosiva para la piel cuando es capaz de generar una lesión irreversible por contacto.
Como los ácidos y los alcalinos.
Peligros físicos
Peligros a la salud

## Slide 25
Una sustancia es tóxica cuando puede generar la muerte por contacto
directo, como los plaguicidas o los cianuros.
Calavera y tibias cruzadas
Peligros a la salud

## Slide 26
Sustancias que pueden ser nocivas, causar irritación y sensibilización en ojos y piel, pueden implicar riesgos a la salud de forma temporal o alérgica.
La mayoría de desengrasantes están dentro de este grupo.
Signo de exclamación
Peligros a la salud

## Slide 27
Peligro para la salud
Figuran en esta clase las sustancias que afectan gravemente una parte del cuerpo. Como el Asbesto, generador de cáncer o algunos solventes que dañan el hígado o riñones.
Peligros a la salud

## Slide 28
Medio ambiente
Peligros al medio ambiente
El contacto de esa sustancia con el medio ambiente acuático puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo.
El hipoclorito de sodio afecta el medio acuático.

## Slide 29
Seguimiento al aprendizaje adquirido
Les voy a presentar las señales del SGA en desorden. ¿Qué tan observadores son? ¿Aprendieron el nombre de la señal o lo que representa?
Ánimo, los invito a participar activamente.
Estaré atento a sus valiosos aportes.

## Slide 31
La etiqueta de los envases está compuesta de 6 partes

## Slide 32
NOMBRE DEL PRODUCTO
Fabricado por CasQuímica SAS Carrera 65 # 74 A 40 Cali - Valle - Colombia
Teléfono en caso de emergencia: 018000-310770
ATENCIÓN
Generalmente en la parte superior de la etiqueta, va escrito el nombre del producto
INDICACIONES DE PELIGRO (Frases H)
Puede ser nocivo por contacto con la piel.
Tóxico para los organismos acuáticos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA (Frases P)
Utilice guantes de protección, y protección ocular.
No arroje el contenido del recipiente directamente sobre fuentes de agua.

## Slide 33
ATENCIÓN
Palabra de advertencia, aquí estará escrito:
Atención: si el producto genera daños a largo plazo
Peligro: si el producto genera daños inmediatos
INDICACIONES DE PELIGRO (Frases H)
Puede ser nocivo por contacto con la piel.
Tóxico para los organismos acuáticos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA (Frases P)
Utilice guantes de protección, y protección ocular.
No arroje el contenido del recipiente directamente sobre fuentes de agua.
NOMBRE DEL PRODUCTO
Fabricado por CasQuímica SAS Carrera 65 # 74 A 40 Cali - Valle - Colombia
Teléfono en caso de emergencia: 018000-310770

## Slide 34
ATENCIÓN
Rombo o rombos del Sistema Globalmente Armonizado
INDICACIONES DE PELIGRO (Frases H)
Puede ser nocivo por contacto con la piel.
Tóxico para los organismos acuáticos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA (Frases P)
Utilice guantes de protección, y protección ocular.
No arroje el contenido del recipiente directamente sobre fuentes de agua.
NOMBRE DEL PRODUCTO
Fabricado por CasQuímica SAS Carrera 65 # 74 A 40 Cali - Valle - Colombia
Teléfono en caso de emergencia: 018000-310770

## Slide 35
ATENCIÓN
Información del fabricante
INDICACIONES DE PELIGRO (Frases H)
Puede ser nocivo por contacto con la piel.
Tóxico para los organismos acuáticos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA (Frases P)
Utilice guantes de protección, y protección ocular.
No arroje el contenido del recipiente directamente sobre fuentes de agua.
NOMBRE DEL PRODUCTO
Fabricado por CasQuímica SAS Carrera 65 # 74 A 40 Cali - Valle - Colombia
Teléfono en caso de emergencia: 018000-310770

## Slide 36
ATENCIÓN
Frases H: describe los peligros del producto
INDICACIONES DE PELIGRO (Frases H)
Puede ser nocivo por contacto con la piel.
Tóxico para los organismos acuáticos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA (Frases P)
Utilice guantes de protección, y protección ocular.
No arroje el contenido del recipiente directamente sobre fuentes de agua.
NOMBRE DEL PRODUCTO
Fabricado por CasQuímica SAS Carrera 65 # 74 A 40 Cali - Valle - Colombia
Teléfono en caso de emergencia: 018000-310770

## Slide 37
ATENCIÓN
Frases P: presenta las precauciones que deben tenerse al manipular, almacenar y eliminar el producto
INDICACIONES DE PELIGRO (Frases H)
Puede ser nocivo por contacto con la piel.
Tóxico para los organismos acuáticos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA (Frases P)
Utilice guantes de protección, y protección ocular.
No arroje el contenido del recipiente directamente sobre fuentes de agua.
NOMBRE DEL PRODUCTO
Fabricado por CasQuímica SAS Carrera 65 # 74 A 40 Cali - Valle - Colombia
Teléfono en caso de emergencia: 018000-310770

## Slide 38
Líquidos y vapores inflamables. Puede ser corrosivo para los metales.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Almacenar lejos de chispas y fuentes de ignición.
En caso de ingestión, no provocar el vómito.
En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente
con agua durante varios minutos. En caso de inhalación,
dirigirse a un sitio ventilado.
PELIGRO
ACIDO ACÉTICO
Fabricado por CasQuímica SAS
Carrera 65 # 74 A 40
Cali - Valle - Colombia
Teléfono en caso de emergencia: 018000-310770
1
4
3
2
5
6

## Slide 40
Capacidad del envase | Dimensión de la etiqueta | Dimensiones del pictograma
Hasta 3 litros | Si es posible, al menos 52 x 74 mm | No menos de 10 x 10. Si es posible, al menos 16 x16 mm
Más de 3 litros, pero sin exceder de 50 litros | Al menos 74 x 105 mm | Al menos 23 x 23 mm
Más de 50 litros, pero sin exceder de 500 litros | Al menos 105 x 148 mm | Al menos 32 x 32 mm
Más de 500 litros | Al menos 148 x 210 mm | Al menos 46 x 46 mm

## Slide 41
Seguimiento al aprendizaje adquirido
Ahora, deben pensar una sustancia química que conozcan, puede ser alguna que utilicen en su casa o en el trabajo y van a proponer una frase H (Peligro) y una frase P (Prudencia) que sean aplicables a esa sustancia.
Ánimo, los invito a participar activamente.
Estaré atento a sus valiosos aportes.

## Slide 42
3. Compatibilidad en el almacenamiento.
Ahora veamos, como almacenar correctamente los productos químicos teniendo en cuenta el Sistema Globalmente Armonizado.

## Slide 43
Luego, los productos químicos que tengan la misma clasificación del SGA (o rombos), pueden almacenarse juntos. Los que tengan clasificación diferente deben separarse.
Compatibilidad

## Slide 44
Recuerda los peligros físicos?

## Slide 45
Oxidante plus

## Slide 46
Es un diagrama que se compone de filas y columnas en las cuales se encuentran los símbolos del SGA.
Ha sido diseñada como guía para el almacenamiento de productos y resume gráficamente la recomendación de almacenar (igual con igual) y separar los que tengan rombos diferentes.
Matriz de compatibilidad

## Slide 50
 | Debe almacenar estas categorías de productos por separado, son incompatibles: Almacene en estantes diferentes canecas de más de 55 galones o bultos de más de 50 kg. Almacene en secciones del estante diferentes cantidades inferiores a las mencionadas.
 | Consulte la Ficha de seguridad. Separe los productos por estado físico sólidos aparte de líquidos y aparte de gases. Revise la inflamabilidad y/o explosividad del producto Revise el pH de la sustancia, ácidos deben estar separados de alcalinos. Revise la sección 10 de Estabilidad y Reactividad de los productos.
 | Estas categorías de productos pueden almacenarse juntos.

## Slide 51
Líquidos
Sólidos

## Slide 52
No peligrosos
Ácido
Alcalino
No peligroso

## Slide 56
Seguimiento al aprendizaje adquirido
Les voy a presentar tres situaciones sobre almacenamiento de productos químicos, seleccionen por favor las respuestas correctas.
Ánimo, los invito a participar activamente.
Estaré atento a sus valiosos aportes.

## Slide 57
1
2
3

## Slide 58
4. Fichas de seguridad.
Por último, repasemos las partes de la Ficha de Datos de Seguridad, también conocida como FDS y de que trata cada una.

## Slide 59
La FDS está compuesta de 16 secciones.

## Slide 60
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
1. Identificación del producto
2. Identificación del peligro o peligros
3. Composición/información sobre los componentes
MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA
4. Primeros auxilios
5. Medidas de lucha contra incendios
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
RECOMENDACIONES PARA SU USO
7. Manipulación y almacenamiento
8. Controles de exposición/protección personal
9. Propiedades físicas y químicas
10. Estabilidad y reactividad
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
11. Información toxicológica
12. Información ecotoxicológica
13. Información relativa a la eliminación de los productos
14. Información relativa al transporte
15. Información sobre la reglamentación
16. Otras informaciones
La información se presenta en 4 grupos temáticos

## Slide 61
Sección1. Identificación del producto
Presenta el nombre del producto.
Identifica al fabricante, importador o comercializador.
Muestra teléfonos en caso de emergencia.
Si el producto es fabricado en Colombia, sería bueno contar con número telefónico en Colombia

## Slide 62
Sección 2. Identificación de peligros
Presenta la palabra de Advertencia (Peligro o Atención).
Describe las frases H y P.
Muestra los rombos del SGA.
Si la ficha de seguridad no está actualizada, en esta sección no encontrará los rombos SGA.

## Slide 63
Sección 3. Información sobre los componentes
Enumera los componentes peligrosos del producto.
Puede incluir componentes importantes no peligrosos.
El fabricante no está obligado a contar su fórmula secreta.

## Slide 64
Sección 4. Primeros auxilios
Se muestra el procedimiento para
atender una emergencia por:
Inhalación.
Ingestión.
Contacto con la piel.
Contacto con los ojos.
Recuerde no bloquear los elementos de emergencia

## Slide 65
Presenta las características del fuego que se puede generar al encenderse el producto.
Indica los agentes extintores necesarios para combatir el fuego.
Sección 5. Medidas contra incendios
Este extintor es el más recomendado para almacenamiento de productos químicos

## Slide 66
Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental
Muestra en su contenido los procedimientos necesarios para combatir un derrame y realizar la contención.
Recomienda el uso del kit para el control de derrames.
Organice su kit, según la cantidad de sustancias que almacene

## Slide 67
Sección 7. Manipulación y almacenamiento
KIT
Presenta los métodos para el correcto almacenamiento y manipulación, dando consejos sobre luz, humedad, calor y temperatura a la que puede estar sometido el producto químico.
Conozca muy bien las sustancias que manipula

## Slide 68
Sección 8. Controles de exposición y EPP
Proporciona orientación sobre los TLV y EPP necesarios para la manipulación del producto.
Tenga en cuenta la matriz de EPP de su empresa

## Slide 69
Sección 9. Propiedades físicas y químicas
Muestra datos del producto como:
Color y olor.
Puntos térmicos.
Punto de Inflamación.
Densidad.
Solubilidad.
Viscosidad.
Acá encuentra el estado físico para clasificar las sustancias

## Slide 70
Sección 10. Estabilidad y reactividad
Presenta con respecto al producto:
Estabilidad a diversas temperaturas.
Condiciones a evitar.
Productos de descomposición.
Y acá está la clave para la compatibilidad de los productos

## Slide 71
Sección 11. Información toxicológica
Presenta los efectos en la salud.
Suministra los datos sobre vías de ingreso al cuerpo humano.
Aclara si el producto es cancerígeno o se acumula en alguna parte del cuerpo.
Los datos sobre posibles enfermedades se encuentran en esta sección.

## Slide 72
Sección 12. Información ecotoxicológica
Proporciona información sobre los aspectos ambientales del material y/o sus componentes, como, si es biodegradable o daña la capa de ozono o es tóxico para organismos acuáticos.
Proteger el medio ambiente, también es nuestra responsabilidad

## Slide 73
Sección 13. Información relativa a la eliminación
Proporciona información útil para determinar las medidas de disposición apropiadas para el material y/o sus recipientes.
Organice adecuadamente su centro de acopio de RESPEL

## Slide 74
Sección 14. Información relativa al transporte
Proporciona información de los requisitos que deben cumplirse para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Puede consultarse también el transporte aéreo y marítimo.
Para el conductor del vehículo esta sección es fundamental

## Slide 75
Sección 15. Información sobre la reglamentación
Esta sección provee información sobre la legislación nacional y normas internacionales que se deben cumplir con respecto al producto.
Sería importante en esta sección describir la legislación Colombiana

## Slide 76
Sección 16. Otras informaciones
La última sección proporciona un espacio para explicación sobre:
Abreviaturas utilizadas.
Declaración de responsabilidades.
Fecha de elaboración de la FDS.
Fecha de revisión de la FDS.
Cualquier información complementaria, es bienvenida en esta sección

## Slide 77
Armonía
FDS